## Slide 1
[HARMAN] 세미콘 아카데미 | 박성희 | 13조
AXI 인터페이스 기반 SPI/I2C
통신 모듈 설계 및 구현
SPI/I2C Peripheral Design over AXI for MicroBlaze

## Slide 2
프로젝트 개요
01
CONTENTS
SPI/I2C Peripheral Design over AXI for MicroBlaze
AXI Protocol
02
I2C 설계/검증
03
SPI 설계/검증
04
05
느낀점 및
고찰

## Slide 3
프로젝트 목표
01
AXI 프로토콜의 구조 및 동작 원리 이해
SPI 및 I2C 모듈 설계 및 구현
SPI 및 I2C 모듈의 정상 동작 검증
MicroBlaze와 SPI/I2C 모듈 통합
메모리 매핑을 통한 주변장치 제어 기능을 확인

## Slide 4
구현 환경
01

## Slide 5
AXI protocol
Write Address(AW): 마스터가 슬레이브에 쓰기 주소를 전달
Write Data(W): 마스터가 슬레이브에 쓰기 데이터를 전달
Write Response(B): 슬레이브가 마스터에게 쓰기 완료 및 상태를 응답
Read Address(AR): 마스터가 슬레이브에 읽기 주소를 전달
Read Data(R): 슬레이브가 마스터에게 읽은 데이터와 상태를 전달
Advanced eXtensible Interface의 약자로 AMBA protocol 중 하나 입니다.
고속 데이터 전송을 위한 고성능 인터페이스로 높은 처리량을 필요하거나
병렬처리가 중요한 시스템에 사용됩니다. 마스터와 슬레이브간의 복잡한
버스 통신을 지원하며, 분리된 채널구조로 인하여 효율적인 메모리 접근이
가능합니다.

## Slide 6
AXI protocol transfer
AXI에서는 모든 전송이 Ready/Valid 핸드셰이크에 의해 동작합니다.
이 신호는 AXI의 각 채널마다 따로 존재하며, 해당 채널에서 데이터를 주고받을 때 사용됩니다.
위의 예를 보면 데이터 전송(Transfer)은 항상 VALID와 READY가 모두 HIGH일 떄, 클럭 상승 엣지에서 발생합니다.
VALID와 READY의 HIGH 순서는 상관없음을 확인할 수 있습니다.

## Slide 7
SPI / I2C
SPI
고속 동기식 직렬 통신 방식
4개의 선 사용: MOSI, MISO, SCLK, SS
전이중(Full Duplex) 통신 가능
장점: 속도 빠름, 디지털 회로 간단함
단점: 선이 많아 실제 연결시 복잡해짐
I2C
저속 동기식 직렬 통신 방식
2개의 선 사용: SDA, SCL
반이중(Half Duplex) 방식
장점: 선이 적어 간단하며 다중 디바이스 연결 용이
단점: 속도 느림, 디지털 회로 복잡함

## Slide 8
Top Moudle & MEMORY MAP

## Slide 9
I2C 동작방식
START
SCL이 HIGH일 때 SDA가 HIGH → LOW로 변경
2. Slave Address + R/W Bit
슬레이브의 주소 상위 7bit 와 읽기 or 쓰기 를 하기위한 하위 1bit 전송
(데이터 전송시 SDA는 SCL이 LOW일떄 변경, SCL이 High일떄 데이터를 샘플링 합니다)
3. ACK
슬레이브에서 데이터를 받은후 SDA를 LOW로 유지하여 응답을 합니다
4.Data 전송,수신
Write = 0 의 경우 MSB부터 LSB까지 8비트 데이터 전송 이후 3 4 반복
Read = 1 의 경우 8비트 데이터 송신 이후 3 4 반복
5. STOP
SCL이 HIGH일떄 SDA가 LOW -> HIGH로 변경

## Slide 11
I2C 검증
START
s
Slave Address + R/W
Ack
Data transfer
Ack
STOP

## Slide 12
프로그래밍 코드

## Slide 13
I2C Logic analyzer
SCL
SDA
8’b00000000
8’b00111110
STOP
START

## Slide 14
동작영상

## Slide 15
Top Moudle & MEMORY MAP

## Slide 16
SPI 동작방식
마스터(FULL Duplex 지원)
1.마스터가 슬레이브에 클럭신호를 보내 동기화 합니다
2.클럭(SCLK) 한번에 데이터를 수신하고 송신합니다
Rising edge: 송신
Falling edge: 수신
3. 8비트 전부 보내면 done 신호가 1로 올라갑니다
슬레이브(구조적 기능적인 이유로 Half Duplex 처럼 동작 재현)
1.SS가 Low일 때 통신 시작
2.클럭 엣지 기준으로 8비트 수신
3.8비트 수신이 완료되면:
  가장 상위 비트(MSB)로 R/W 판별: WRITE = 1, READ = 0
  하위 2비트로 레지스터 주소 선택
READ일 경우: 내부 레지스터에서 값을 MISO로 응답 (다음 명령에)
WRITE일 경우: 다음 들어오는 8비트 데이터를 내부 레지스터에 저장
cpol, cpha = 0

## Slide 18
UVM구조를 이용한 SPI검증
Test
테스트의 최상위 모듈로 시퀀스를 정의하고 env를 인스턴스화 합니다
2. Env
agent와 scoreboard 등 다양한 구성요소를 통합 조율하는 컴포넌트입니다
3. Agent
다음과 같은 구성 요소를 포함하고 있습니다
Monitor : DUT 신호를 읽어 sco로 전송
Driver : 시퀀서로부터 transaction을 받아 전달
Sequencer : 시퀀스를 받아 driver으로 전달
4. interface
테스트벤치와 DUT 간의 실제 연결 구간으로 신호를 전달하는 역할을 합니다
5. DUT
검증 대상입니다(SPI Master, SPI Slave모듈)

## Slide 19
UVM구조를 이용한 SPI검증
0110_0101
[7] = 0 read
[1:0]=1
1001_1010
[7] = 1 write
[1:0]= 2

## Slide 20
프로그래밍 코드

## Slide 21
동작영상

## Slide 22
느낀점 및 고찰
SPI와 I2C 마스터-슬레이브 통신 모듈을 직접 설계하면서, FSM과 타이밍 제어의 중요성을 다시금 체감할 수 있었습니다.
I2C의 경우, START, ACK, HOLD, DATA 전송,STOP등의 단계를 4개의 상태로 분할하여 샘플링 타이밍과 SDA값을 변경하는 타이밍을 정밀하게 제어할 수 있도록 FSM을 설계하였습니다.
SPI는 클록의 상승엣지와 하강엣지를 기준으로 데이터를 샘플링하거나 전송하는 타이밍을 정의하여 full duplex를 지원하도록 만들어 주었으며, 마스터가 보내는 클럭에 동기화 하여 슬레이브가 송수신 동작을 수행하도록 구성하였습니다.
설계 초기에는 FSM 구성도 미흡했고 타이밍 제어 역시 부정확하여 통신이 제대로 이루어지지 않았습니다. 그러나 UVM 구조를 이용한 시뮬레이션 검증과 로직 아날라이저를 활용한 반복적인 디버깅을 통해 문제를 파악하고 수정해 나간 결과, 정상적으로 동작하는 통신 모듈을 구현할 수 있었습니다.
향후 유사한 통신 프로토콜 설계에서도 이번 경험을 토대로 더욱 체계적으로 접근할 수 있을 것이라 생각합니다.

## Slide 23
SPI/I2C Peripheral Design over AXI for MicroBlaze
Thanks!
이상으로 발표를 마치겠습니다.
감사합니다.
AXI 인터페이스 기반 SPI/I2C
통신 모듈 설계 및 구현