## Slide 1
AXI4 & XILLINX
MICROBLAZE
SPI & I2C
Peripheral Design
[Harman Semicon Academy] 교육생 : 정현우
DATE
2025년 05월 27일

## Slide 2
목차
02. AXI4 Protocol
설계 목표, 구현 환경 및 APB 개요
01. 설계 개요
04. 트러블 슈팅 및 고찰
03. SPI & I2C Interface
SPI & I2C 프로토콜 설계 구조 및 동작 설명, 검증
설계 시 발생한 문제점, 느낀점 고찰
설계 구조 및 구성 설명

## Slide 3
Design Goals
AXI4 프로토콜 구조 및 동작원리 이해
Xillinx Microblaze CPU 와 AXI, IP 연동
SPI , I2C Interface 설계 및 검증
Vitis IDE를 이용한 SW Application 구현

## Slide 4
Tools & Components
AMD Xillinx
Vivado 2020.2v
Xillinx Vitis 2020.2v
SystemVerilog
Basys3 FPGA Board
Synopsys
VCS

## Slide 5
AXI4 Protocol
Advanced eXtensible Interface
ARM의 AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture) 버스 프로토콜 시리즈 중 하나
고성능, 고대역폭, 저지연 특성을 목표로 하는 온칩(On-chip) 버스 인터페이스 프로토콜
Write Address Channel - AW
- 쓰기 요청의 주소 및 제어 정보를 전달
Write Data Channel - W
- 마스터가 슬레이브에게 실제 쓸 데이터를 전달
Write Response Channel - B
- 슬레이브가 마스터에게 쓰기 작업이 완료되었음을 알리고, 그 상태(성공/실패)를 응답
Read Address Channel - AR
- 읽기 요청의 주소 및 제어 정보를 전달
Read Data Channel - R
- 슬레이브가 마스터에게 요청받은 읽기 데이터를 전달하고, 데이터의 상태를 함께 전송

## Slide 6
AXI4 Channel Transfer Hanshake
AXI에서 모든 채널의 데이터 전송은 VALID/READY Handshake 에 의해 동작
각 채널 마다 따로 모두 존재하며, 해당 채널의 데이터를 주고 받을 때 사용
클럭의 상승 엣지에서 Valid, Ready 신호 모두 HIGH 일 때 데이터 전송

## Slide 7
System Block Diagram

## Slide 8
SPI (Serial Peripheral Interface
마이크로컨트롤러(MCU)나 프로세서가 주변 장치(센서, 메모리, 디스플레이 등)와 짧은 거리에서 고속으로 통신하기 위해 널리 사용되는 동기식 직렬 통신 프로토콜
SPI (Serial Peripheral Interface) 통신
- 마스터-슬레이브 (Master-Slave) 구조 , 1:N 연결 관계
- 적은 수의 신호선으로 구성되어 구현이 비교적 간단
- 전이중 (Full-duplex) 통신 방식
- 상대적으로 빠른 데이터 전송 속도를 제공

## Slide 9
SPI_Protocol
SCLK - 1MHz
SPI 마스터와 슬레이브는 SCLK(클록)에 동기화되어 MOSI(마스터 출력)와 MISO(마스터 입력) 라인을 통해 동시에 데이터를 직렬로 주고 받음
시프트 레지스터 형태로 비트를 밀어내서 전송하고 받음

## Slide 10
SPI_MASTER
CPHA 값에 따라 IDLE에서 CP_DELAY 또는 CP0 상태로
SCLK가 상승 엣지에서 MISO 라인 위의 데이터를 읽어(샘플링) 내부 시프트 레지스터에 저장
8비트 데이터 수신 시 done 신호를 high로
SCLK가 하강 엣지에서 내부 Shift-out 레지스터를 한 비트씩 → MOSI

## Slide 11
SPI_SLAVE
SS( CHIP SELECT ) 가 LOW가 되며 통신 시작
SCLK 상승엣지 마다 데이터(MOSI)를 수신, 8개 비트 수집
8비트 데이터 수신 시 데이터의 MSB 비트를 판별
1인 경우 WRITE , 0 인 경우 READ
8비트 데이터 수신 시 데이터의 MSB 비트를 판별
1인 경우 WRITE , 0 인 경우 READ
데이터 하위 두 비트로 레지스터 주소를 선택
WRITE 인 경우
READ 인 경우

## Slide 12
AXI_SPI_BlockDiagram

## Slide 13
AXI_SPI_BlockDiagram

## Slide 14
SPI_Verification
< SPI_MASTER >
CPOL = 0
CPHA = 0
CPOL = 1
CPHA = 0
CPHA = 1
CPHA = 1
CPOL = 0
CPOL = 1

## Slide 15
SPI_Verification
< SPI_SLAVE >
READ
WRITE
1
0
0
0
0
0
0
0
WRITE
7`b0
0
0
0
0
0
0
0
0
Read
7`b0

## Slide 16
SPI Application Video

## Slide 17
I2C_Protocol
I2C (Inter-Integrated Circuit) 통신
필립스(현재 NXP 반도체)에서 개발한 동기식, 멀티-마스터, 멀티-슬레이브 직렬 통신 프로토콜
- SDA, SCL 로 구성된 2-way bus 구조, Half - Duplex
- 멀티 마스터·멀티 슬레이브 지원
- SPI, UART에 비해선 느린 속도
- 낮은 전력 소비
- 이번 설계에서는 STANDARD MODE (100KBps) 기준으로 설계
SDA와 SCL 라인은 오픈 드레인(Open-drain) 또는 오픈 컬렉터
(Open-collector) 방식으로 구동

## Slide 18
I2C_Protocol
SCL (Serial Clock) 라인이 HIGH 상태일 때,
SDA (Serial Data) 라인이 HIGH에서 LOW 또는 LOW에서 HIGH 상태로 변하는 지에 따라 판단
SCL 라인이 HIGH 상태일 때, SDA 라인이 HIGH 유지하면 데이터 '1'로 ,LOW 유지 시 데이터 '0' 판단
H
H
L -> H
H -> L

## Slide 19
I2C_Protocol
첫 타겟 주소 바이트 전송을 통해 주소와 쓰기를 할지 읽기를 할 지 명령(LSB)을 전달하고 데이터를 전송하고, 슬레이브는 주소 데이터 수신 후 ACK 응답 신호 전송
쓰기의 경우 슬레이브로부터 ACK/NACK를 받은 후 쓸 데이터를 전송 후 다시 슬레이브로부터 ACK/ NACK를 받는 방식
읽기의 경우 슬레이브로부터 데이터를 받고 마스터가 데이터를 받았는지 ACK/NACK의 응답신호를 전송
ADDR
HOLD
DATA

## Slide 20
I2C Protocol

## Slide 21
AXI_I2C_BlockDiagram

## Slide 22
AXI_I2C_BlockDiagram

## Slide 23
I2C_Verification
LSB 0 -> WRITE MODE
LSB 1 -> READ MODE

## Slide 24
I2C Application Video

## Slide 25
UVM Verification
Cpol, cpha,
TX_DATA 랜덤화
TX_DATA == RX_DATA비교
받은 TRANSACTION DUT 전달

## Slide 26
UVM Verification (SPI)
< UVM Verification with Synopsys VCS >

## Slide 27
원인
Trouble Shooting
해결
SPI VCS TESTBENCH에서 SEQ, DRV 다음 MON,SCO 에서 받은 값이 출력되지 않는 문제
테스트의 run_phase가 실제 트랜잭션 처리 및 모니터링 완료 전에 너무 일찍 종료되어, 모니터가 데이터를 스코어보드로 전달할 충분한 시뮬레이션 시간을 확보하지 못했기 때문
test 클래스(spi_test)의 run_phase 내에서, 모든 seq_item이 driver를 통해 DUT로 전송된 직후 DUT가 그에 대한 응답인 RX_DATA를 생성하고 모니터가 그걸 캡쳐하여 스코어보드까지 전달될 때까지 충분한 시간 여유를 줌

## Slide 28
Conclusion
이번 설계를 통해 SPI, I2C 통신 모듈을 설계해보며
UVM 검증과정에서도 각 클래스를 거치며